МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВОД

ПРАВИЛ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Общие требования

Настоящий проект свода  правил не подлежит применения до его         утверждения

Москва  201_

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки сводов правил – постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК № 45 «Железнодорожный транспорт»

3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

3 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от «___»__________201_г.  №      и введен в действие с

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

5 Настоящий свод правил может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных  указателях «Национальные стандарты».

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте  разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

© Минрегион России, 201_

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения ……………………………………………… | 3 |
| 4 | Требования безопасности к подсистемам инфраструктуры железнодорожного транспорта ……………………………………………. | 10 |
| 5 | Категорирование железнодорожных линий ……………………….. | 12 |
| 6 | Совместимость технических средств железнодорожного транспорта | 16 |
| 7 | Совместимость объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта с внешней средой ……………………………………….. | 17 |
| 8 | Определение потребного количества и местоположения раздельных пунктов …………………………………………………………… | 17 |
| 9 | План и профиль железнодорожной линии на перегонах и раздельных пунктах | 19 |
|  | 9.1 Продольный профиль пути не перегонах ……………………… | 19 |
|  | 9.2 План пути на перегонах …………………………………………. | 27 |
| 10 | Полоса отвода и охранные зоны железных дорог …………………. | 33 |
| 11 | Энергоэффективность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта …………………………………………………………. | 41 |
| 12 | Экологическая безопасность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта …………………………………………………. | 43 |
| 13 | Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения и работников железнодорожного транспорта ………………………………. | 52 |
| 14 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта ……………………………………………………………… | 54 |
| 15 | Общие требования к организации строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта ………………………… | 57 |
| Библиография ……………………………………………………………… | 62 |

СВОД ПРАВИЛ

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Общие требования

Infrastructure of railway transport

General reguirements

Дата введения – _____________

# 1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на инфраструктуру железнодорожного транспорта общего и необщего пользования (далее – инфраструктура) для скоростей движения железнодорожного подвижного состава до 200 км/ч включительно и устанавливает общие требования к ней.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на объекты технологического железнодорожного транспорта, здания и сооружения для производства и хранения взрывчатых веществ.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 17.2.3.02-1978 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

# ГОСТ 15150-1969 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р 55056-2012  Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

СП 32.13330 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП2.04.03-85

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84

СП48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

# СП 51.13330.2011   Защита    от   шума.    Актуализированная      редакция СНиП 23-03-2003

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности

СП (проект) Железнодорожный путь. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП (проект) Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП (проект) Пересечения железнодорожных линий с линиями других видов транспорта и инженерными сетями. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП (проект) Тяговое электроснабжение железной дороги. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП (проект) Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП  (проект) Железнодорожная электросвязь. Правила проектирования, строительства и реконструкции кабельных линий связи железнодорожного транспорта

СП (проект) Железнодорожная автоматика  и телемеханика. Правила проектирования

СП (проект) Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции

СП (проект) Высокоточная координатная система на железнодорожном транспорте

СП (проект) Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

# 3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 габарит железнодорожного подвижного состава (габарит подвижного состава): Поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы. Примечание – Габарит железнодорожного подвижного состава является исходным очертанием, по которому рассчитываются допускаемые строительные размеры железнодорожного подвижного состава (производится вписывание в габарит). В зависимости от

метода указанного расчета габариты подвижного состава подразделяются на статические и кинематические. [ГОСТ 9238-2013, пункт 2.1]

3.2 габарит приближения строений: Предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути очертание, внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначаемых для непосредственного взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами железнодорожного подвижного состава. [ГОСТ 9238-2013, пункт 2.2]

3.1 железнодорожная автоматика и телемеханика: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающих управление движением поездов на перегонах и станциях и маневровой работой.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.2 железнодорожная линия: Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути, железнодорожные станции с полосой отвода и совокупность устройств железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и безопасное движение железнодорожного подвижного состава.

3.3 железнодорожная станция: Пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах – выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.4 железнодорожная электросвязь: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих формирование, прием, обработку, хранение, передачу и доставку сообщений электросвязи в процессе организации и выполнения технологических процессов железнодорожного транспорта.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.5 железнодорожное электроснабжение: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих электроснабжение потребляющих электроэнергию подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также электроснабжение тягового подвижного состава на электрифицированных железных дорогах.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.6 железнодорожный путь: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, водопропускные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.7 инфраструктура железнодорожного транспорта: Технологический комплекс, включающий в себя подсистемы железнодорожного транспорта, составные части подсистем и элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающие функционирование этого комплекса. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.8 климатические факторы внешней среды: Температура, влажность воздуха, давление воздуха или газа (высота над уровнем моря), солнечное излучение, дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), смены температур, соляной туман, иней, гидростатическое давление воды, действие плесневых грибов, содержание в воздухе коррозионно-активных агентов. [ГОСТ 15150-1969, Приложение 1, пункт 1]

3.9 назначенный срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации продукции, при достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния или направлена на обследование  до определения ее пригодности к дальнейшей эксплуатации.

3.10 объект инфраструктуры железнодорожного транспорта: Составная часть подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта или совокупность составных частей ее подсистем. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.11 охранные зоны: Территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям. [Федеральный закон от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статья 2]

3.12 предельное состояние: Состояние объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна или восстановление их работоспособности невозможно или нецелесообразно. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.13 полоса отвода железных дорог (далее - полоса отвода): земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорт. [Федеральный закон от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статья 2]

3.14 предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. [Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статья 1]

3.15 продукция: Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта или совокупность элементов составных частей ее подсистем. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.16 раздельный железнодорожный пункт: Железнодорожный пункт, разделяющий железнодорожную линию на железнодорожные перегоны или блок-участки. Примечание – Раздельным пунктом может быть железнодорожная станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост, проходной светофор, граница блок-участка, блок-пост. [ГОСТ Р 55056 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения, п.246]

3.17 санитарно-защитная зона: Специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

3.18 составная часть подсистем: Сооружения, строения, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и безопасное движение железнодорожного подвижного состава.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.19 станционные здания, сооружения и устройства: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя технологические комплексы зданий, сооружений, устройств для производства на железнодорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава, а также для обслуживания пассажиров.

[Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.20 техническая совместимость: Способность подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта к взаимодействию друг с другом и с железнодорожным подвижным составом. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

3.21 технологический железнодорожный транспорт: Железнодорожный транспорт, предназначенный для перемещения товаров на территориях организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом, не имеющим право выхода на железнодорожные пути общего и необщего пользования, для собственных нужд указанных организаций. [Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», статья 2]

4 Требования безопасности к подсистемам инфраструктуры железнодорожного транспорта

4.1 Инфраструктура железнодорожного транспорта включает в себя подсистемы:

- железнодорожный путь;

- железнодорожное электроснабжение;

- железнодорожная автоматика и телемеханика;

- железнодорожная электросвязь;

- станционные здания, сооружения и устройства.

При проектировании, строительстве и реконструкции подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта (далее – объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта) должны быть выполнены требования к безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и продукции.

4.2 Проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с техническим регламентом [1] должно основываться на:

- требованиях технических регламентов в области безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта, безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, транспортной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- нормах и правилах (своды правил), регулирующих вопросы безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта при проектировании, строительстве и реконструкции;

- нормах и правилах, регулирующих вопросы эксплуатации железнодорожного транспорта;

- результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- апробированных технических решениях.

4.3 Для безопасности функционирования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта при проектировании необходимо:

- обеспечить их надежность (прочность, устойчивость и долговечность) и работоспособность;

- обеспечить техническую совместимость объектов между собой и с железнодорожным подвижным составом;

- обеспечить совместимость объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта с климатическими условиями района эксплуатации;

- установить срок службы объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта и (или) ресурс продукции, периодичность проведение технического обслуживания и технических ремонтов;

- выбирать материалы и вещества в зависимости от условий эксплуатации;

- установить критерии предельных состояний, при которых дальнейшая эксплуатация объекта не возможна;

- предусмотреть сооружения и устройства, препятствующие несанкционированному проникновению к объектам и элементам  инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- предусмотреть защитные сооружения в зоне риска природного и техногенного характера;

4.4 Для обеспечения безопасности движения поездов необходимо при проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта предусматривать:

- габарит железнодорожного подвижного состава и приближения строений по ГОСТ 9238;

- сооружения и устройства для остановки поезда, потерявшего управления, в том числе при движении по затяжному спуску;

- устройства для предупреждения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов;

- устройства для предотвращения несанкционированного перевода элементов стрелочного перевода во время движения железнодорожного подвижного состава (под железнодорожным подвижным составом);

- устройства для предотвращения входа железнодорожного подвижного состава на участок железнодорожного пути, занятый другим подвижным составом.

4.5 При проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта необходимо предусматривать требования противопожарной безопасности в соответствии с СП 153.13130, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [2], [3], [4], [5].

4.6 При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта целесообразно проектировать их с использованием ресурсосберегающих и инновационных систем, технических средств и технологий.

5 Категорирование железнодорожных линий

5.1 Вновь строящиеся железнодорожные линии и железнодорожные подъездные пути, в зависимости от характера и размера перевозок подразделяют на категории, приведенные в таблице 1.

5.2 Основные параметры проектируемых вновь строящихся  железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей, включая выбор направлений, следует устанавливать технико-экономическим расчетом на перспективу на основании сравнения вариантов с учетом возможности дальнейшего этапного усиления и стоимости затрат за весь жизненный цикл.

Основные параметры реконструируемых железнодорожных линий (полезная длина приемо-отправочных путей, вид тяги, типы подвижного состава, типы устройств связи и СЦБ, тип верхнего строения пути и другие параметры) устанавливают в задании на проектирование.

Т а б л и ц а 1 – Категорирование железнодорожных линий в зависимости от объема перевозок и скоростей движения

| Категория железнодорож-ной линии | Назначение железнодорожной линии | Признак определения категорийности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная годовая приведенная грузонапряжен- ность нетто на 10−й год эксплуатации млн.ткм/км | Расчетное число пассажирских поездов (включая пригородные) в максимальный месяц, пар поездов в сутки | Дополнительные условия |
| Скоростные линии | Железнодорож-ные линии для движения пассажирских поездов со | Не регламентируется | Не регламентируется | Вес грузового поезда не более 2000 тонн |
|  | скоростью свыше 140 до 200 км/ч включительно |  |  |  |
| Пассажирские линии | Железнодорож-ные линии для движения пассажирских поездов со скоростью до 140 км/ч включительно | Не регламентируется | Свыше 50 | Доля пассажирских поездов (пар поездов в сутки) – 75 % и более от общего пассажиропотока |
| Особогрузо-напряженные | Железнодорож-ные линии преимуществен-но с грузовым движением | Св. 50 | Не регламентируется | Скорость движения пассажирских поездов не более 120 км/ч (при соответствующем обосновании допускается до 160 км/ч) |
| I | Железнодорожные линии со смешанным движением | Св. 30 до 50 | Не регламентируется | То же |
| II | То же | Св. 15 до 30 | Свыше 20 | То же |
| III | Железнодорожные линии со смешанным движением | Св. 8 до 15 | Свыше. 15 | Скорость движения пассажирских поездов не более 120 км/ч |
| Окончание таблицы 1 |
| Категория железнодорож-ной линии | Назначение железнодорожной линии | Признак определения категорийности |
|  |  | Расчетная годовая приведенная грузонапряженность (нетто) на 10−й год эксплуатации млн.ткм/км | Расчетное число пассажирских поездов (включая пригородные) в максимальный месяц, пар поездов в сутки | Дополнительные условия |
| IV | То же | До 8 (включительно) | До 15 (включительно) | Скорость движения поездов не более 80 км/ч |
| V | Железнодорож- ные подъездные пути с поездным порядком движения | Не регламентируется | Не регламентируется | Скорость движения не более 40 км/ч |
| – | Внутристанционные соединительные железнодорож-ные пути и железнодорож-ные подъездные пути с маневровым порядком движения | Не регламентируется | Не регламентируется | – |
| Примечания 1 Расчетная грузонапряженность определяется с учетом массы пассажирских поездов. 2 Железнодорожные подъездные пути с организованным пассажирским движением при максимальной скорости движения поездов до 80 км/ч вкючительно должны удовлетворять нормам железнодорожных линий категории IV. 3 К внутристанционным соединительным железнодорожным путям относятся пути, ведущие к контейнерным площадкам, базам, сортировочным платформам, пунктам очистки, промывки, дезинфекции вагонов, ремонта подвижного состава и выполнения других технологических операций |

5.3 Проекты вновь строящихся железнодорожных линий разрабатывают  с учетом пропускной способности на расчетный срок, как правило, 10 лет для железнодорожных линий I – III категорий.

Для железнодорожных линий IV категории, железнодорожных подъездных путей и реконструируемых  железнодорожных линий  расчетную пропускную способность устанавливают в  задании на проектирование. Потребная пропускная способность перегонов должна обеспечивать заданные размеры грузового и пассажирского движения месяца максимальных перевозок с учетом времени на технологические перерывы для содержания и планового ремонта сооружений и устройств.

При проектировании железнодорожной линии предусматривают требования  к  земляному полотну по СП, к исусственным сооружениям (мосты и трубы) – по СП 35.13330, к станционным зданиям, сооружениям и устройствам – по СП, к тяговому электроснабжению – по СП, к нетяговому электроснабжению – по СП к железнодорожной электросвязи – по СП, к железнодорожной автоматике и телемеханики – по СП.

При пересечении железнодорожных линий с другими видами транспорта и инженерными сетями при проектировании предусматривают требования СП.

Для инженерных изыскательских работ при проектировании вновь строящихся железнодорожных линий и реконструкции  существующих железнодорожных линий, для мониторинга состояния земляного полотна, верхнего строения пути и искусственных сооружений используют высокоточную координатную систему по СП, если это предусмотрено в задании на проектирование.

6 Совместимость технических средств железнодорожного транспорта

6.1 При проектировании необходимо обеспечить техническую совместимость объектов инфраструктуры с железнодорожным подвижным составом, которая позволит обеспечить пропускную и провозную способность железнодорожной линии с установленными скоростями движения, грузонапряженностью и интервалами следования грузовых и пассажирских поездов.

6.2 Техническая совместимость объектов включает в себя требования к обеспечению:

- механической прочности (при воздействии эксплуатационных нагрузок в нормальном и аварийном режимах работы);

-  охраны окружающей среды;

- санитарно-эпидемиологических норм и правил;

- норм пожарной безопасности;

- пригодности электрических средств заданным характеристикам электрообеспечения;

-  допустимого уровня электромагнитного излучения.

7 Совместимость объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта с внешней средой

Проектируемые объекты инфраструктуры должны быть адаптированы к местным условиям: к географическому расположению объекта, климатическим особенностям района.

Для каждой климатической зоны (СП 131.13330) установлены режимы минимальной и максимальной температуры, преобладающее направление  и максимальной скорости ветра или гололеда с ветром и др., которые необходимо учитывать при проектировании.

Технические средства (изделия), используемые при проектировании объектов инфраструктуры, должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническими заданиями, стандартами или техническими условиями, в течение сроков службы в процессе воздействия климатических факторов внешней среды, значения которых применяют по ГОСТ 15150.

8 Определение потребного количества и местоположения раздельных пунктов

8.1 При проектировании железнодорожной линии число и размещения раздельных пунктов с путевым развитием устанавливают по результатам технико-экономических расчетов на перспективу с учетом экономии первоначальных затрат и обеспечения дальнейшего этапного развития железнодорожной линии по мере увеличения размеров грузовых и пассажирских перевозок.

Число раздельных пунктов на вновь строящихся железнодорожных линиях проектируют с учетом их эксплуатации на расчетный срок пять лет без реконструкции для железнодорожных линий всех категорий.

8.2 Раздельные пункты с путевым разви​тием на вновь строящихся железнодорожных линиях всех категорий размещают с учетом:

- этапного наращивания пропускной и провозной способности (в том числе за счет вождения поездов повышенной массы, длинносоставных и соединенных) на основании вза​имоувязанного выбора основных параметров проектируемой железнодорожной линии, а также с учетом пропу​скной способности и условий эксплуатации смежных участков.

- эксплуатации железнодорожной линии;

- обслуживания населенных пунктов;

- топографических, инже​нерно-геологических и других местных усло​вий.

8.3 На особогрузонапряженных, скоро​стных и двухпутных линиях I категории проме​жуточные станции и обгонные пункты размещают с учетом соотношения скоростей, размеров и характера грузового и пассажир​ского движения, величины межпоездного ин​тервала, требуемого уровня надежности поездной работы, условий ремонта пути, но не ре​же, чем через 35-40 км.

8.4 При переустройстве однопутных железнодорожных линиях I и II категорий в ближайшие 15 лет в двухпутные, раздельные пункты необходимо размещать в соответствии с требованиями п. 8.3. При использовании других способов реконструкции железнодорожных линий раздельные пункты следует размещать исходя из идентич​ности перегонов по времени хода пары поез​дов между этими раздельными пунктами. Во всех случаях должна быть обеспечена пропу​скная способность по перегонам не менее установленного числа пар поездов расчетной массы при параллельном графике и скреще​нии поездов с остановкой на раздельных пунк​тах при типе локомотива, указанном в задании на проектирование.

8.5 Раздельные пункты на линиях III и IV категорий следует размещать исходя из усло​вий обеспечения потребности грузовых и пас​сажирских перевозок десятого года эксплуата​ции.

8.6 Время хода пары поездов на перего​нах, примыкающих к участковым железнодорожным станциям, как правило, следует уменьшать не менее, чем на 4 мин. по сравнению с расчетным по времени хода перегоном.

8.7 При реконструкции железнодорожных линий, на которых предус​матривают движение соединенных поездов, число раздельных пунктов, требующих удлинения приемо-отправочных путей, надлежит обосно​вывать технико-экономическими расчетами. При реконструкции железнодорожной линии на станции, где имеется или организуется междорожный стыковой пункт предусматривают удлинение приемо-отправочных путей в обязатель​ном порядке. При невозмож​ности удлинения путей на такой станции по условиям профиля оно должно производиться на впередилежащей железнодорожной станции.

9 Продольный профиль и план железнодорожного пути на перегонах и раздельных пунктах

9.1 Продольный профиль железнодорожного пути не перегонах

9.1.1 Величина ограничивающего уклона на вновь строящихся  железнодорожных линиях, как правило, не должна превышать:

- 40 ‰ на скоростных и пассажирских железнодорожных линиях;

- 18 ‰ на железнодорожных линиях  особогрузонапряженных и I  категории;

- 20 ‰ на железнодорожных линиях II категории;

- 30 ‰ на железнодорожных линиях III категории,

- 40 ‰ на железнодорожных линиях IV  и V категорий.

Крутизну ограничивающих уклонов на затяжных подъемах  следует уменьшать на величину, эквивалентную дополнительному сопротивлению от кривой.

9.1.2 Уклоны, круче руководящего, преодолеваемые с использованием дополнительных локомотивов (уклоны усиленной тяги), на новых железнодорожных линиях допускается применять в местах сосредоточенных высотных препятствий с обоснованием таких решений в проектной документации.

Наибольший допускаемый уклон усиленной тяги следует устанавливать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Допускаемые уклоны при использовании дополнительных локомотивов

| Руководящий уклон, ( | Наибольшие уклоны, (, при усиленной тяге |
| --- | --- |
|  | двойной | тройной |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 7 | 11 |
| 4 | 9 | 14 |
| 5 | 11 | 16,5 |
| 6 | 13 | 19 |
| 7 | 14,5 | 22 |
| 8 | 16,5 | 24,5 |
| 9 | 18,5 | 27 |
| 10 | 20 | 29,5 |
| 11 | 22 | 32 |
| 12 | 24 | 34,5 |
| 13 | 25,5 | 37 |
| 14 | 27,5 | 39,5 |
| 15 | 29 | 40 |
| 16 | 31 | – |
| 17 | 32,5 | – |
| 18 | 34,5 | – |
| 19 | 36 | – |
| 20 | 37,5 | – |
| 21 | 39,5 | – |
| 22 и круче | 40 | – |
| Примечания 1 При руководящем уклоне, не кратном 1 (, а также при некратной тяги значения наибольших уклонов усиленной тяги следует определять расчетом. 2 Наибольший уклон, как правило, не должен превышать: 18 ( – на линиях особогрузонапряженных и I категории; 20 ( – на линиях II категории; 30 ( – на линиях III категории и 40 ( – на железных дорогах IV категории |

Целесообразность дополнительного смягчения затяжных ограничивающих уклонов из-за снижения коэффициента сцепления в кривых участках пути с радиусом 500 м и менее при электрической тяге и менее 800 м при тепловозной тяге следует обосновывать в проектной документации.

В проектной документации на вновь строящиеся  железнодорожные линии с тепловозной тягой следует обосновывать целесообразность смягчения ограничивающего уклона или использование дополнительного локомотива на участках с отметками свыше 800 м над уровнем моря.

На криволинейных участках пути с уклонами, близкими к ограничивающим, должна быть проверена необходимость уменьшения крутизны этих уклонов.

Уклоны продольного профиля принимают с округлением до 0,1 (.

Ограничивающие уклоны должны обеспечивать безопасное обращение подвижного состава заданного типа и  массы.

9.1.3 Продольный профиль пути вновь строящейся  железнодорожной  линии следует проектировать элементами возможно большей длины при наименьшей алгебраической разности уклонов смежных элементов.

Длина элементов профиля, как правило, не должна быть менее половины полезной длины приемо-отправочных путей, принятой на перспективу, а на,  внутристанционных соединительных железнодорожных путях и железнодорожных подъездных путях IV категории – половины длины поезда или состава, передаваемого маневровым порядком, но не менее 100 м.

Алгебраическая разность уклонов смежных элементов не должна превышать значений (iн, указанных в числителе таблице 3. При большей разности уклонов смежные элементы следует сопрягать посредством разделительных площадок и (или) элементов переходной крутизны, длина которых при указанных значениях (iн должна быть не менее значений Iн, приведенных в знаменателе таблице 3. При алгебраической разности уклонов менее (iн длину разделительных площадок и элементов переходной крутизны допускается пропорционально уменьшать, но не менее, чем до 25 м. Уменьшенную длину элементов, м, вычисляют по формуле

(1)

где (i1, (i2 – алгебраические разности уклонов по концам элемента профиля, причем (i1, (i2 ( (iн, (.

Допускаемые нормы, указанные в таблице 3, не следует применять:

- в углублениях профиля (ямах), ограниченных хотя бы одним тормозным спуском;

- на уступах, расположенных на тормозных спусках;

- на возвышениях профиля (горбах), расположенных на расстоянии менее удвоенной полезной длины приемо-отправочных путей (расчетной длины поезда) от подошвы тормозного спуска.

Таблица 3 – Зависимость длины разделительных площадок и (или) элементов переходной крутизны от алгебраической разности уклонов смежных элементов профиля железнодорожных линий

| Категория железнодорожной линии, железнодорожного подъездного пути | Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных элементов профиля (iн, (, (числитель) и наименьшая длина разделительных площадок и элементов переходной крутизны Iн, м, (знаменатель) при полезной длине приемо-отправочных путей, м |
| --- | --- |
|  | 850 | 1050 | 2(850 = 1700 | 2(1050 = 2100 |
| Рекомендуемые нормы |
| Скоростная | 6/250 | 4/300 | – | – |
| Особогрузонапряженная | – | 3/250 | 3/250 | 3/400 |
| I | 6/200 | 4/250 | 3/250 | 3/300 |
| II | 8/200 | 5/250 | 4/250 | 3/300 |
| III | 13/200 | 7/200 | 7/250 | 4/253 |
| IV | 13/200 | 3/200 | 3/250 | – |
| Окончание таблицы 3 |
| Категория железнодорожной линии, железнодорожного подъездного пути | Наибольшая алгебраическая разность уклонов смежных элементов профиля (iн, (, (числитель) и наименьшая длина разделительных площадок и элементов переходной крутизны Iн, м, (знаменатель) при полезной длине приемо-отправочных путей, м |
|  | 850 | 1050 | 2(850 = 1700 | 2(1050 = 2100 |
| Допускаемые нормы |
| Скоростная | 10/250 | 9/300 | – | – |
| Особогрузонапряженная | – | 10/200 | 5/250 | 4/300 |
| I | 13/200 | 10/200 | 5/250 | 4/300 |
| II | 13/200 | 10/200 | 6/250 | 4/250 |
| III | 13/200 | 10/200 | 8/250 | 6/250 |
| IV | 20/200 | 10/200 | 10/200 | – |
| Примечания 1 Временные участки трассы проектируются по нормам железных дорог IV категории при полезной длине приемо-отправочных путей 850 м. 2 При проектировании железнодорожный подъездных путей и временных участков в трудных условиях допускается увеличивать алгебраическую разность уклонов (iн до 30 ( при длине элементов профиля Iн не менее 150 м |

9.1.4 Смежные элементы продольного профиля следует сопрягать в вертикальной плоскости кривыми радиусом Rв:

- 20 км – на скоростных линиях;

- 15 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;

- 10 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;

- 5 км – на железнодорожных линиях IV категории.

При проектировании дополнительных главных путей и реконструкции существующих железнодорожных линий  в трудных условиях, а также железнодорожных подъездных путей допускается уменьшать радиусы вертикальных кривых до:

- 15 км – на скоростных линиях;

- 10 км – на железнодорожных линиях I и II категорий;

- 5 км – на особогрузонапряженных линиях и линиях III категории;

- 3 км – на железнодорожных линиях IV категории.

При  алгебраической  разности  уклонов смежных элементов менее 2,0 ( при Rв = 20 км; 2,3 ( при Rв = 15 км; 2,8 ( при Rв = 10 км; 4,0 ( при Rв = 5 км и 5,2 ( при Rв = 3 км вертикальные кривые допускается не предусматривать.

Вертикальные кривые следует размещать вне переходных кривых, а также вне пролетных строений мостов и путепроводов с безбалластной проезжей частью. При этом наименьшее расстояние  от переломов продольного профиля до начала или конца переходных кривых и концов пролетных строений Т, м, вычисляют по формуле:

(2)

где (i – алгебраическая разности уклонов на переломе профиля, (.

При проектировании внутристанционных соединительных железнодорожных путей  и железнодорожных подъездных  путей IV категории в трудных условиях допускается располагать переломы продольного профиля вне зависимости от размещения переходных кривых.

Особогрузонапряженные линии, на которых осуществляют пропуск пассажирских поездов со скоростью движения свыше 120 км/ч, согласно таблице 1, значения радиусов вертикальных кривых на указанных железнодорожных линиях следует принимать по нормам, предусмотренным для железнодорожных линий I и II категорий.

9.1.5 Нормы сопряжения уклонов продольного профиля при реконструкции существующих железнодорожных линий принимают согласно п. 9.1.3.

В случае, когда использование указанных норм приводит к необходимости переустройства существующего земляного полотна или искусственных сооружений, допускается при соответствующем обосновании применять нормы, указанные в таблице 3 для железнодорожной линии следующей более низкой категории.

При обращении на железнодорожных линиях грузовых поездов удвоенной длины в особо трудных условиях, когда использование норм, указанных в таблице 3, приводит к значительным работам по переустройству существующего земляного полотна или искусственных сооружений, допускается, при соответствующем обосновании, проектировать сопряжение уклонов на основе расчетов, выполненных применительно к условиям движения поездов на данном участке пути.

9.1.6 Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в выемках длиной более 400 м и в выемках независимо от их длины, устраиваемых в вечномерзлых грунтах, следует проектировать уклонами одного направления, либо выпуклого очертания. При этом крутизну уклонов следует принимать не менее, соответственно, 2 ( и 4 (.

9.1.7 Продольный профиль вновь строящихся железнодорожных линий в метелевых районах следует проектировать преимущественно в виде насыпей; высоту насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова следует принимать не менее 0,7 м на однопутных и 1,0 м на двухпутных линиях.

Допускается уменьшать, в зависимости от орографии местности и направления преобладающих метелей, высоту насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова до значений, приведенных в таблице 4.

В проектной документации для участков, располагаемых на насыпях, не удовлетворяющих указанным требованиям, а также на нулевых местах и в выемках, предусматривают средства защиты от снежных заносов в соответствии с требованиями СП .

Таблица 4 – Высота насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова

| Орография местности и направление преобладающего снегопереноса | Высота насыпи над уровнем расчетной толщины снежного покрова, м, при числе главных путей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Равнина, наветренные склоны косогоров, водоразделы при незначительном отклонении (до 30°) направления преобладающих метелей от нормали к оси пути | 0,50 | 0,75 |
| Понижение, подветренные склоны косогоров при значительном отклонении (45–60°) направления преобладающих метелей от нормали к оси пути | 0,60 | 0,90 |
| Примечание – В качестве расчетной принимается толщина снежного покрова, имеющая вероятность превышения: 2 % – для линий скоростных, особогрузонапряженных, железнодорожных линий I и II категорий; 3 % – для железнодорожных линий III категории; 5 % – для железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей IV категории. |

9.1.8 Продольный профиль пути  новых железнодорожных линий на участках распространения подвижных песков проектируют преимущественно в виде насыпей высотой не менее 0,9 м, по возможности избегая выемок, предусматривая соответствующие меры закрепления песков.

9.1.9 При проектировании   вновь строящихся железнодорожных линий в районах вечной мерзлоты следует:

- избегать выемок в пылеватых, илистых, переувлажненных и льдонасыщенных грунтах, не прорезать неустойчивые слои делювия на косогорах. При неизбежности устройства выемок следует стремиться к минимальной их глубине или расположению основной площадки земляного полотна в коренных породах;

- обеспечить уклон водоотводных сооружений (канав, кюветов и др.) соответствующим проектированием профиля и плана линии.

9.1.10 Бровка земляного полотна должна возвышаться над наивысшим уровнем грунтовых вод или над уровнем длительного стояния поверхностных вод на величину, для предохранения железнодорожного пути от пучения и просадок.

9.1.11 При проектировании   новых железнодорожных линий перед затяжными спусками, при соответствующем обосновании, следует проектировать участок пути с пологими уклонами длиной не менее 1,5 км для опробования тормозов в пути следования.

Длина спусков с крутыми затяжными уклонами (более 20 () не должна превышать длины, проходимой поездом без остановок по условиям нагрева тормозных колодок и колес подвижного состава и истощимости автотормозов. При превышения этих длин предусматривают остановку поезда. В местах возможной остановки поезда, не совпадающей с площадкой раздельных пунктов, уклоны не должны превышать значений, установленных по удержанию поезда вспомогательным тормозом локомотива (локомотивов).

9.1.12 Продольный профиль дополнительного главного пути, располагаемого на общем земляном полотне с существующим путем на прямых участках проектируют из условия обеспечения одинакового уровня головок рельсов обоих путей после капитального ремонта существующего пути. На участках пути в кривых на одном уровне должны быть головки внутренних рельсов.

Временная разность уровней головок рельсов не должна превышать 10 см, а в отдельных точках – 15 см. В местах, где исключена возможность заноса пути снегом или песком, временную разность уровней головок рельсов допускается в обоснованных случаях увеличивать до 25 см.

На железнодорожных переездах, устраиваемых на прямом участке пути, разность уровней головок рельсов не допускается.

9.2 План железнодорожного пути на перегонах

9.2.1 Кривые участки железнодорожного пути вновь строящихся железнодорожных линий  должны быть возможно больших радиусов. Радиусы кривых в метрах принимают равными 4000, 3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 250, 200, 180.

9.2.2 Наименьший радиус кривых на главных железнодорожных путях проектируемых вновь строящихся и реконструируемых железнодорожных линий и железнодорожных подъездных путей устанавливают в задании на проектирование.

В трудных условиях уменьшение установленного в задании на проектирование наименьшего радиуса кривой может быть обосновано в проектной документации на основании расчетов стоимости жизненного цикла и согласовано инвестором (заказчиком).

Радиусы кривых при проектировании вновь строящихся железнодорожных линий приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Радиусы кривых железнодорожных линий

|  | Радиусы кривых в плане, м |
| --- | --- |
| Категории |  | допускаемые |
| железнодорожной линии, железнодорожного подъездного пути | Рекомендуемые | в трудных условиях | в особо трудных условиях при технико-экономическом обосновании |
| Скоростные | 4000–3000 | 2500 | 1200 |
| Особогрузо- напряженные | 4000–2000 | 1500 | 1000 |
| I | 4000–2500 | 2000 | 1000 |
| II | 4000–2000 | 1500 | 800 |
| III | 4000–1200 | 800 | 600 |
| IV- железнодорожные линии | 2000–1000 | 600 | 350 |
| IV - железнодорожные подъездные пути | 2000–600 | 500 | 200 |
| IV- соединительные железнодорожные пути | 2000–350 | 250 | 200 |

9.2.3 Прямые и кривые участки железнодорожного пути, смежные круговые кривые разных радиусов следует сопрягать посредством переходных кривых длиной, назначаемой по расчету с учетом обеспечения безопасности и комфортности движения, определяемых необходимым возвышением наружного рельса для поездов, движущихся с расчетной скоростью на данном участке, и допускаемым значением непогашенного ускорения.

На вновь строящихся железнодорожных линиях I и II категорий длины переходных кривых I, м, принимают из условия

(3)

где vmax – скорость движения наиболее быстроходного поезда в данной кривой, км/ч;

h – возвышение наружного рельса, мм, вычисляют по формуле

(4)

где vср – средневзвешенная квадратическая скорость, намечаемая на десятый год эксплуатации в месте расположения кривой, км/ч;

R – радиус круговой кривой, м;

k – коэффициент увеличения возвышения наружного рельса, учитывающий смещение центра тяжести экипажа в наружную сторону по отношению к оси кривой, принимаемый равным 1,0 при скоростях движения до 140 км/ч включительно и 1,2 – при скоростях более 140 км/ч.

Возвышение наружного рельса необходимо проверять на соблюдение нормы непогашенного поперечного ускорения по формуле

(5)

где а – непогашенное поперечное ускорение, м/с2;

g – 9,81 м/с2; S – расстояние между осями рельсов (1600 мм).

Норма непогашенного ускорения равна 0,7 м/с2. В отдельных случаях с разрешения  инвестора  эта норма может быть повышена до 1,0 м/с2.

В трудных и особо трудных условиях, а также при реконструкции существующих линий в обоснованных случаях допускается принимать длину переходной кривой из условия

(6)

Величина возвышения наружного рельса не должна превышать 150 мм.

Большее возвышение наружного рельса на кривых участках главного пути железнодорожного транспорта общего пользования допускается в обоснованных случаях. Отвод возвышения наружного рельса производится плавно в пределах переходной кривой на всем ее протяжении.

На особогрузонапряженных линиях, на железнодорожных линиях III и IV категорий длину переходных кривых следует устанавливать по таблице 6. В технико-экономически обоснованных случаях при проектировании участков, располагаемых в трудных условиях, где не может быть реализована скорость движения поездов, допускаемая принятым радиусом кривой, а также при проектировании реконструкции существующих железнодорожных линий длину переходных кривых следует устанавливать расчетом в зависимости от проектируемого для данной кривой возвышения наружного рельса и уклона отвода этого возвышения, который должен быть не более 1 (, а в трудных условиях на особогрузонапряженных линиях, а также на линиях III и IV категорий – не более 2 (, на железнодорожных подъездных путях – не более 3 (.

Полученные по расчету длины переходных кривых округляют до значений, кратных 10. Длина переходной кривой должна быть не менее 20 м.

Длину промежуточных переходных кривых, сопрягающих круговые кривые разных радиусов, направленные в одну сторону, определяют в зависимости от разностей возвышения наружного рельса и кривизны. При этом длина переходной кривой должна быть не менее 30 м.

На железнодорожных подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а также в трудных условиях и при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, переходные кривые допускается не предусматривать.

Таблица 6 – Длины переходных кривых на железнодорожных линиях

| Радиус кривой, м | Длина переходных кривых на железнодорожных линиях и железнодорожных подъездных путях, м |
| --- | --- |
|  | особогрузонапряженных | III категории | IV категории |
|  | Зоны скоростей движения |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | – | – | – |
| 3000 | 60–40 | 40–30 | 20 | 40–30 | 30–20 | 20 | – | – | – |
| 2500 | 80–60 | 50–30 | 20 | 60–40 | 40–30 | 20 | – | – | – |
| 2000 | 100–80 | 60–40 | 30 | 60–50 | 50–30 | 20 | 40–30 | 30 | 20 |
| 1300 | 100–80 | 60–40 | 40–30 | 80–60 | 50–40 | 30–20 | 50–30 | 30 | 20 |
| 1500 | 120–100 | 80–60 | 50–40 | 80–60 | 60–50 | 40–30 | 60–40 | 40–30 | 30 |
| 1200 | 140–120 | 100–80 | 60–50 | 100–80 | 80–60 | 40–30 | 60–50 | 50–30 | 30 |
| 1000 | 140–120 | 120–100 | 70–50 | 120–100 | 80–60 | 50–40 | 80–60 | 50–40 | 30 |
| 800 | 160–140 | 140–100 | 80–50 | 140–100 | 100–80 | 50–40 | 90–60 | 60–50 | 40–30 |
| 700 | 160–140 | 140–120 | 80–60 | 160–120 | 110–90 | 60–50 | 120–80 | 60–50 | 40–30 |
| 600 | 160–130 | 140–120 | 100–60 | 160–120 | 120–100 | 60–50 | 120–80 | 80–60 | 50–40 |
| 500 | 160–120 | 140–120 | 120–70 | 160–120 | 130–100 | 80–60 | 120–100 | 90–70 | 60–40 |
| 400 | 160–120 | 140–120 | 140–80 | 140–100 | 140–100 | 80–60 | 120–100 | 110–80 | 60–50 |
| 350 | 140–100 | 140–100 | 140–80 | 140–100 | 130–100 | 100–60 | 120–100 | 120–80 | 80–50 |
| 300 | 140–100 | 140–100 | 120–80 | 140–100 | 120–100 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 80–60 |
| 250 | 120–90 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 120–80 | 80–60 |
| 200 | – | – | – | – | – | – | 100–80 | 100–80 | 80–60 |
| Примечания 1 При двух значениях длин переходных кривых меньшие значения допускается применять в трудных условиях. 2 Деление участков на зоны скоростей движения поездов следует производить в зависимости от конфигурации продольного профиля на основании тяговых расчетов |

При проектировании вновь строящихся железнодорожных линий, на которых предусматривают скоростное движение поездов, реконструируемых существующих железнодорожных линий под скоростное движение поездов, длину переходных кривых устанавливают на основнии тяговых расчетов. При этом дополнительно проверяют: скорость нарастания непогашенного ускорения, скорость подъема колеса на возвышение наружнего рельса в кривой.

9.2.4 Прямые вставки между начальными точками переходных кривых, а при их отсутствии – круговых кривых,  должны быть длиной не менее той, которая указана в таблице 7.

При проектировании новых железнодорожных линий III–IV категорий, сооружаемых в особо трудных условиях, дополнительных главных путей и реконструкции существующих железнодорожных линий допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании предусматривать сопряжения обратных кривых с переходными кривыми без прямых вставок.

Таблица 7 – Длина прямой вставки между кривыми направлениями на железнодорожных линиях

| Категория железнодорожной линии | Длина прямой вставки, м |
| --- | --- |
|  | в нормальных условиях между кривыми направлениями | в трудных условиях между кривыми направлениями |
|  | в разные стороны | в одну сторону | в разные стороны | в одну сторону |
| Скоростные | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Особогрузонапряженные | 75 | 100 | 50 | 50 |
| I и II | 150 | 150 | 50 | 75 |
| III | 75 | 100 | 50 | 50 |
| IV | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Примечания 1 В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, прямые вставки на указанных линиях следует принимать по нормам, предусмотренные для линий I категории. |
| Окончание таблицы 7 |
| Категория железнодорожной линии | Длина прямой вставки, м |
|  | в нормальных условиях между кривыми направлениями | в нормальных условиях между кривыми направлениями |
|  | в разные стороны | в разные стороны | в разные стороны | в разные стороны |
| 2 На железнодорожных подъездных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а в трудных условиях при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, а также на временных участках трассы, сооружаемых на период строительства, прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать. При отсутствии переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не предусматривается возвышение наружного рельса. |

9.2.5 Расстояния между осями главных путей многопутных железнодорожных линий должны соответствовать требованиям СП 119.13330, расстояния между осями станционных путей – требованиям СП.

10 Полоса отвода и охранные зоны железных дорог

10.1 В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земельные участки, занятые железнодорожными путями, принадлежащими владельцу инфраструктуры и непосредственно примыкающими к ним зданиями, сооружениями и устройствами, обеспечивающими работу железнодорожной линии, а также сооружениями и устройствами, предназначенными для защиты объектов железнодорожного транспорта, жилой застройки населенных пунктов, охраны окружающей среды.

10.2 Ширину полосы отвода определяют, исходя из размещения в ней:

- земляного полотна железной дороги;

- водоотводных устройств (канав, кюветов, лотков, дренажей);

- железнодорожных станций со станционными железнодорожными путями;

- пассажирских вокзалов;

- искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады и т.д.)

- линии электропередачи;

- линии автоблокировки;

- линии электроснабжения;

- линии связи;

- зданий и сооружений, обеспечивающих работу железнодорожной линии;

- инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитных зон;

- защитных лесных насаждений вдоль железных дорог для защиты пути и сооружений от воздействия при​родных явлений (снежных, песчаных и земляных заносов, оползней, осыпей, селей, водных потоков и др.).

10.3 На определение ширины земельных участков полосы отвода влияют следующие условия и факторы:

- конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна;

- размеры искусственных сооружений;

- рельеф местности;

- природные условия (участки пути, расположенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях, на вечномерзлых грунтах и т.д.);

- необходимость создания защиты путей от снежных или песчаных заносов, залесенность местности, зона риска (дальность "отлета" с насыпи подвижного состава и груза при аварии).

Ширина земельных участков полосы отвода должна соответствовать максимальной величине из составляющих, определяемых этими условиями и факторами.

10.4 Защитные сооружения и устройства (снего - и пескозащиты, противооб​вальные, противоналедные, противолавинные, противоселевые средства, охранные лесополо​сы и др.) располагают как в полосе от​вода железной дороги, так и за ее пределами, в специально выделенных охранных зонах.

10.5 Ширину земельных участков, отводимых для расположения земляного полотна железнодорожных путей перегона, разъездов, обгонных пунктов, железнодорожных станций, искусственных сооружений, линий электропередачи, автоблокировки электроснабжения и связи при проектировании определяют в соответствии с нормами и правилами [6] и ГОСТ 9238.

Расстояние от оси крайнего пути разъезда, обгонного пункта и железнодорожных станций до границы полосы отвода должно быть не менее 10 м.

При размещении разъездов, обгонных пунктов и станций на землях сельскохозяйственного назначения это расстояние может быть уменьшено до 6 м.

Ширину полосы отвода в местах расположения искусственных сооружений устанавливают типовыми и индивидуальными проектами.

10.6 При проектировании полосы отвода под лини связи необходимо предусматривать:

а) расположение кабельных и воздушных линий связи на перегонах вдоль железнодорожного полотна в пределах полосы отвода;

б) для опор воздушных линий связи, расположенных у крайних путей на железнодорожных станциях и перегонах, расстояние не менее 3,10 м от оси пути в соответствие с требованиям ГОСТ 9238. Расстояние кабелей связи до оси крайнего пути должно быть не менее 3 м. От подошвы откоса насыпи железнодорожного пути кабели связи должны проходить на расстоянии не меньшем, чем глубина траншеи.

в) просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях шириной:

1) не менее 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев;

2) не менее 2 м в пригородах и сельских населенных пунктах;

3) не менее 1,25 м в городах.

10.7 При проектировании полосы отвода для линии автоблокировки необходимо учитывать расстояния:

- не менее 2 м от крайнего высоковольтного провода до веток деревьев.

- не менее 10 м от крайнего провода до выступающих частей здания;

- не менее 2 м от крайнего провода до выступающих частей здания в стесненных условиях населенных пунктов

- не менее 3 м от высшей точки крыши до провода над зданиями при условии, что металлические крыши будут заземлены.

10.8 При проектировании полосы отвода земельных участков под высоковольтные сети электроснабжения (воздушные линии, подземные и подводные кабельные линии электропередачи, трансформаторные и тяговые подстанции, распределительные пункты) предусматривают:

а) площадку, занимаемую опорой, плюс 3 м по всему периметру вокруг нее под опоры воздушных линий электропередачи напряжением 20 кВ и выше;

б) площадку, занимаемую опорой, плюс 1 м по всему периметру вокруг нее под опоры воздушных линий электропередачи меньших напряжений и линий связи, обслуживающих сети электроснабжения;

в) полосу траншеи кабеля плюс 1 м по обе стороны над поземными кабельными линиями электропередачи;

В пределах этой полосы не допускают укладку других коммуникаций без согласования с железнодорожной организацией, эксплуатирующей данную кабельную линию;

г) площади под трансформаторные и тяговые подстанции, распределительные пункты, сооружения и автомобильные дороги, возводимые для обслуживания сетей электроснабжения, в соответствии с типовыми или утвержденными проектами;

д) просеки в лесных массивах и защитных лесных насаждений шириной:

1) не менее расстояния между крайними проводами линии плюс 6 м (по 3 м в каждую сторону от крайних проводов) в низкорослых насаждениях высотой до 4 м;

2) не менее длины траверсы опоры линии плюс, удвоенная высота деревьев основного лесного массива (по расстоянию, равному высоте деревьев, в каждую сторону от крайних проводов) в насаждениях высотой более 4 м и более.

10.9 Ширину полосы отвода песчаных земель с каждой стороны пути под фитомелиоративные средства защиты проектируют:

- не менее 200 м в пустынных и полупустын​ных районах;

- не менее 100 м в остальных.

За зоной фитомелиоративных мероприятий предусматривают охранную зону шириной:

- не менее 500 м в пустынных и полупустынных районах;

- не менее 100 м в остальных районах.

Сооружения и устройства для защиты железнодорожного пути от снежных, песчаных и земляных заносов, вред​ного воздействия других неблагоприятных при​родных явлений проектируют в соответствии с требованиями СП.

10.10 При проектировании земляного полотна на территории, под​верженной деформации почвогрунтов предусматривают почвоукрепительные лесонасаж​дения для защиты пути и сооружений от воз​действия развивающихся оврагов, оползней, осыпей, селей и водных потоков как на территории, под​верженной деформации почвогрунтов, так и на потенциально опасных местах, которые могут впоследствии угрожать безопасности и беспе​ребойности движения поездов.

10.11 Расстояние от оси крайнего пути, рас​положенного на насыпи и нулевых местах, до лесонасаждений следует принимать 30 м при перпендикулярных направлениях метелевых ветров и 20 м при косых направлениях. При ограждении выемок лесонасаждения разме​щаются на расстоянии 1 5 и 20 м от бровки выемки соответственно при косых и перпендику​лярных направлениях метелевых ветров от пу​ти. На линиях I и II категорий лесонасаждения должны размещаться с учетом возможности строительства дополнительного главного пути.

10.12 При определении ширины полосы отвода под устройство снегозадерживающих, ветроослабляющих лесонасаждений вдоль снегозаносимых участков железнодорожного пути и вокруг железнодорожных станций необходимо учитывать требования к защитным сооружениям железнодорожного пути в соответствии с СП.

10.13 При ограждении станций и узлов кон​турные и внутристан​ционные защиты следует размещать на границе станционных площадок и продолжать за пределы стрелочных горло​вин не менее, чем на 50 м. Для размещения внутристанционной защиты между парками не​обходимо предусматривать площадки шириной не менее 15 м.

10.14 Для железнодорожных участков, подвер​женных ежегодному воздействию сильных вет​ров (со скоростью 15 м/с и выше), в местах гололедообразования и заноса пути мелкозе​мом на землях несельскохо​зяйственного на​значения или не пригодных для выращивания сельско​хозяйственных культур, следует проек​тировать специальные ветроос​лабляющие ле​сонасаждения. В случаях, когда порывы силь​ного ветра могут угрожать безопасности дви​жения поездов, допускается устройство ветроослабляющих лесонасаждений на землях сель​скохозяйственного назначения.

В метелевых районах ширину ветроослабляющих насаждений, конструкции лесополос и строение насаждений в целом надлежит про​ектировать по образцу снегозадерживающих. В районах, где метелевая деятельность не наблюдается, ширину таких лесополос допускается принимать равной 12-15 м.

10.15 Ширину санитарно-защитных зон при проектировании определяют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами [2] по организации грузовых перевозок и [3] по организации пассажирских перевозок и предусматривают на расстоянии:

- не менее 250 м дезинфекционно-промывочные станции (пункты) от производственных, складских, бытовых и административных зданий;

- не менее 500 м дезинфекционно-промывочные станции (пункты) от населенных пунктов;

- не менее 500 м склады опасных грузов от административных, бытовых и жилых зданий;

- не менее 300 м грузовые дворы от административных и жилых зданий;

- не менее 100 м от оси крайнего железнодорожные пути до жилой застройки городов и поселков;

- не менее 50 м от оси крайнего железнодорожные пути до границ садовых участков;

- не менее 50 м при размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий.

Расстояния от оси крайнего пути сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом объема грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения.

При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 2 м, расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно быть не менее 50 м.

10.16 Размеры земельных участков для создания охранных зон, определяют в проектной документации на строительство или реконструкцию объектов железнодорожного транспорта.

К охранным зонам относят:

а) земельные участки под защитные сооружения и устройства (снего - и пескозащиты, противооб​вальные, противоналедные, противолавинные, противоселевые средства, охранные лесополо​сы и др.), располагаемые за пределами полосы от​вода железной дороги;

б) земельные участки, предусмотренные в проектной документации для поэтапного развития разъездов, обгонных пунктов, железнодорожных станций и узлов, зданий и сооружений по мере увеличения пропускной и провозной способности железнодорожной линии (в пределах этой зоны не допускаются постройка капитальных зданий и сооружений, посадка многолетних насаждений, культур и садов, прокладка различных коммуникаций и трубопроводов);

в) земельные участки вдоль воздушных линий, проходящих вне населенных пунктов, определяемые параллельными прямыми, отстоящими по обе стороны от крайних проводов на расстоянии:

1) не менее 10 м - для линий напряжением до 20 кВ включительно;

2) не менее 15 м - для линий напряжением до 35 кВ включительно;

3) не менее 20 м - для линий напряжением до 110 кВ включительно;

г) земельные участки у больших железнодорожных мостов и тоннелей, в которые запрещен доступ посторонних граждан.

д) за зоной фитомелиоративных мероприятий:

1) не менее 500 м в пустынных и полупустынных районах;

2) не менее 100 м в остальных районах.

е) полосы естественных лесов, прилегающие к земляному полотну в пределах которых запрещена сплошная вырубка, кроме рубки ухода, санитарные и лесовосстановительные рубки. Ширина указанных полос составляет 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути;

ж) площади естественных лесов, где сплошная вырубка может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов, сплывов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин) и повлиять на сохранность, устойчивость и прочность сооружений;

з) площади естественных лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ, где вырубка леса может привести к размыву откосов железнодорожной насыпи;

и) земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны для защиты открытых и подземных источников водоснабжения железнодорожных объектов от загрязнения;

к) земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны для защиты открытых и подземных источников водоснабжения объектов железнодорожного транспорта от загрязнения и постоянные условия хозяйствования, в пределах установленных санитарно-эпидемиологическими правилами.

11 Энергоэффективность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

11.1 Проектирование вновь строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  осуществляют с учетом применения современных ресурсосберегающих и инновационных систем, технических средств и технологий.

При использовании ресурсосберегающих и инновационных систем, технических средств и технологий  на объектах инфраструктуры учитывают:

- адаптацию их к местным условиям (географическому положению и климатическим особенностям района);

- экономию затрат на электроэнергию, топливо и материалы без нарушения санитарных и гигиенических норм.

11.2 При проектировании объектов инфраструктуры в целях экономии энергоресурсов предусматривают использование:

- автоматизированных систем управления технологическими процессами (применение - энергоемких накопителей энергии в нетяговой энергетике, энергоэффективных системы освещения (светодиодная техника), роботизации ремонтных работ и техническому обслуживанию объектов инфраструктуры);

- автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспечения (распределения тепла в системе теплоснабжения, поддержания температурного режима и подачи воздуха в помещениях, управление наружным освещением в зависимости от естественного освещения, прибытия/отправления поездов и др., регулирования температуры в служебных помещениях в зависимости от числа людей и работающих электрических приборов);

- автономных источников энергии;

- нанотехнологий в смазочных материалах, обеспечивающих повышение износостойкости и экономию энергии и материалов;

- вторичных энергоресурсов (восстановление чистоты воды для повторного ее использования в производстве, использование в качестве топлива  не пригодных к дальнейшей переработке горючих отходов и др.;

- альтернативных энергоресурсов (ветряных, геотермальных, солнечных, гидроэнергетических, биотопливных) для преобразования их в электрическую или тепловую энергию.

12 Экологическая безопасность объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

12.1. При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта необходимо предусматривать комплекс мероприятий:

- по охране окружающей воздуш​ной, водной и наземной среды (флоры и фау​ны) и обеспечению минимального нарушения природных систем (сложившегося взаимодей​ствия экосистем, водно-теплового режима почв и горных пород, гравитационного и биохи​мического равновесия), сохранению богатств животного и растительного мира;

- по предупреждению возникающих в процессе строи​тельства железнодорожной линии геологических процессов и яв​лений и ликвидации последствий их воздейст​вия на окружающую среду;

- по сохранению исторических,  этнографических, архитектурных и других памятников.

12.2. При проектировании железно​дорожной линии следует предусматривать сохранение сложившегося экологичес​кого равновесия достаточно широкой полосы местности вдоль нее, взаимно увязы​вая элементы плана и профиля с ландшафтом местности. Архитектурную композицию проек​тируемой железнодорожной линии, ее инженерных сооружений, следует вы​бирать с учетом рельефа, наличия раститель​ности, населенных пунктов, транспортных коммуникаций, перспективы экономического раз​вития района и других местных условий. При отсутствии таковых предусматривают создание новых декоративных композиций или разрабатывают другие мероприятия, предотв​ращающие ухудшение ландшафта.

С целью уменьшения количества мест на​рушения природного ландшафта, в обжитых районах запрещается, предусмат​ривать открытие карьеров и резервов в полосе временного отвода, а добычу грунта, дрениру​ющих и каменных материалов следует обеспе​чивать за счет уширения выемок. В тех случа​ях, когда открытие резервов и карьеров в по​лосе временного отвода является необходи​мым, надлежит предусматривать в проектной документации рекультивацию территории вокруг них, очистку и планировку дна, и превращение их в культурные водоемы.

12.3 Земельные участки, предоставляемые для строительства во временное пользование, территория в полосе отвода до сдачи строящейся железнодорожной линии или отдельного сооружения в постоянную эксплуатацию должны быть рекультивированы.

12.4 При  проектиро​вании трассы железнодорожных линий в северных и восточных районах, в зонах тайги, тундры и лесотундры следует:

- укладывать трассу преимущественно по безлесному водоразделу, что позволит избе​жать вырубки леса, а при трассировании до​линным ходом избегать пересечения проток, староречий и озер;

- не закладывать резервы в мелких и пылеватых песках во избежание их ветровой эрозии.

12.5 При проектиро​вании железнодорожной линии на участках вечной мерзлоты и подземных льдов следует:

- предусматривать мероприятия по сохране​нию торфяно-мохового покрова растительно​сти;

- предусматривать мероприятия по сохране​нию вечной мерзлоты во всех случаях, когда это не препятствует принятым техническим ре​шениям возведения инженерных сооружений железнодорожной линии;

- избегать сооружения выемок (в необходи​мых случаях при их сооружении предусматри​вать меры по предотвращению деформаций откосов, наледеобразования, обводнения ос​новной площадки земляного полотна).

12.6 При проектировании трассы в зоне оврагообразования (активной эрозии склонов) не​обходимо предусматривать проведение проти​воэрозионных мероприятий:

- уположение склонов с задерновыванием их;

- фитомелиорацию (использование растительности в системе стокорегуляции);

- устройство противоэрозионных гидротехнических сооружений (распылите​лей стока, водозадерживающих дамб, водо​сбросных сооружений и др.).

При проектировании железнодорожной линии в зоне активной селевой деятельности необходимо предусматривать селепропускные и селезадерживающие сооружения в соответствии с требованиями [7] и СП.

Для инженерной защиты территории, зданий и объектов от снежных лавин применяют противолавинные мероприятия и сооружения в соответствии с требованиями  [7].

12.7 При проектировании мостовых перехо​дов, на подходах к ним, исходя из местных ус​ловий (экологических, топографических, гидро​логических, почвенно-грунтовых и др.), необ​ходимо разрабатывать мероприятия по органи​зации стока паводковых вод на поймах и пред​отвращению заиливания и заболачивания с учетом перспективы развития мелиорации, сель​скохозяйственного освоения прилегающей к дороге местности и развития рыбных промыс​лов.

Использующиеся в сельскохозяйственном производстве поймы при проектировании мос​товых переходов следует перекрывать эстака​дой или обваловывать с таким расчетом, чтобы исключить застой воды и заболачивание пониженных мест после спада половодья.

В необходимых случаях на пойме следует проектировать дополнительные водопропуск​ные сооружения, отверстия которых надлежит назначать с таким расчетом, чтобы осушение подтапливаемых земель было обеспечено к началу сельскохозяйственных работ.

При пересечении трассой водотоков с про​мысловой рыбой следует сохранять пути миг​рации рыбы на нерестилище, для чего проектируют мо​стовые переходы с несколькими отверстиями. При возведении опор, устройстве подходов гидронамывом и других видах работ, вызыва​ющих повышенное замутнение прилегающей акватории, следует предусматривать специаль​ные ограждения районов взмучивания воды, осветление мутной воды в прудах-отстойниках и др.

12.8 При проектировании водопропускных сооружений для предотвращения оврагообразования ниже сооружения в лёссовидных суглинках в районах с частым выпадением ливней и резкой сменой температур, на склонах юж​ной экспозиции с крутизной более 0,003 следу​ет отдавать предпочтение поперечным водо​пропускным сооружениям за счет возможно большего сокращения продольного водоотвода.

В районах, где возможны эрозионные про​цессы, следует разрабатывать и сравнивать ва​рианты расположения трассы в долине или по склону.

12.9 При проектировании железнодорожной линии вблизи населенных пунктов следует предусмат​ривать:

- максимальное сохранение естественного рельефа и растительности;

- отделение жилой застройки от железной до​роги санитарно-защитной зоной шириной 100 м (при реконструкции линии в условиях сложив​шейся застройки территории размер санитар​но-защитной зоны может быть принят менее 100 м при условии обеспечения нормативных требований по шуму на прилегающей территории, в жилых и общественных зданиях);

- строительство сооружений и устройств по обезвреживанию всех производственных отхо​дов и выбросов в водную, воздушную, назем​ную и подземную среду, а также захоронение бытовых отходов;

- внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, системы оборотно​го водоснабжения и приборов контроля;

- использование пристанционных карьеров после рекультивации земель как мест отдыха;

- выделение зоны неустойчивых косогоров, где запрещаются рубка леса, инженерная дея​тельность и проезды механизмов во избежа​ние эрозии почв и оползневых явлений;

- разработку мероприятий по уменьшению уровня шума от движущегося подвижного со​става.

12.10 Для защиты от шума движущегося подвижного состава предусматривают:

- планировочные градостроительные мероприя​тия;

- шумозащитные сооружения;

- устройство звукоизоляции и внут​ренней шумозащитной планировки помещений.

Шумозащитные мероприя​тия проводят на основе акустических расчетов в соответствии с требованиями СП 51.13330.

В зоне нахождение железнодорожной ли​нии следует применять следующие виды шумозащитных сооружений:

- протяженные линии зданий нежилого на​значения (типа многоэтажных гаражей и скла​дов);

- земляные сооружения (выемки для заглуб​ления пути, параллельно расположенные насы​пи, комбинированные выемки-насыпи);

- экраны-стенки, устроенные на земляных сооружениях или на зданиях нежилого назна​чения (на  удалении  более  100 м  автономно    применять не рекомендуется);

- защитные лесонасаждения.

Шумозащитные сооружения на железнодорожных станциях должны иметь протяженность не менее длины поезда принятой весовой нормы.

Существующие жилые и общественные здания, расположенные в санитарно-защитной зоне железнодорожной станции или перегона, подлежат сносу по мере их физического и морального износа.

12.11 При проектировании вновь строящихся железнодорожных линий предусматривают  искусственные сооружения с отвер​стиями не менее 8 м или другие виды переходов через железнодорожную ли​нию с направляющими заграж​дениями для обеспечения жизнедеятельности диких живо​тных с учетом ареалов их распространения, пу​тей миграции и других ситуационных условий, а также, при соответствующих обоснованиях, скотопрогоны для домашних животных.

12.12 Проектные решения схем производ​ственного водоснабжения и водоотведения проектируемых предприятий должны соответ​ствовать положениям территориаль​ных комплексных схем охраны природы и комплексного использования водных ресурсов. Балансовая схема водопользования проектиру​емого объекта должна разрабатываться в увязке с балансом водопотребления и водоотведения района, в котором располагается данный объект, при максимальном использовании для производственного водоснабжения локальных и объединенных схем оборотного и замкнутого водоснабжения, незагрязненных (условно чис​тых), очищенных производственных и дожде​вых сточных вод.

На железнодорожных объектах хозяй​ственно-бытовые стоки должны быть отделены от производственных. Сброс смеси хозяйствен​но-фекальных и производственных сточных вод или только производственных сточных вод в систему городской (узловой) канализации до​пускается при условии, что качественный состав стоков   соответствует   требованиям   СП 32.13330 и правил приема производствен​ных сточных вод в системе канализации насе​ленных пунктов [8]. При необходимости загрязненные производствен​ные сточные воды должны быть подвергнуты очистке на локальных сооружениях. При отсут​ствии канализации сброс хозяйственно-бытовых стоков в открытый водоем производят только после соответствующей биохимической его очистки и в соответствии [9].

12.13 Замкнутая система водопользования локомотивных и вагонных депо должна вклю​чать оборотные контуры, охватывающие основ​ные технологические процессы: обмывки локо​мотивов (дизель-поездов, моторвагонных сек​ций), щелочных моющих растворов, мойки подшипников, окрасочных установок, поверх​ностного стока депо, охлаждения оборудова​ния, термоутилизации отходов очистки стоков.

Замкнутая система водопользования на пункте обмывки пассажирских вагонов (моторвагонных секций, дизель-поездов) должна включать водооборотный контур обмывки ва​гонов; контур моющего раствора; контур сбо​ра очистки и использования поверхностного стока; блок термоутилизации шламов, выде​ленных при очистке воды.

12.14 На пунктах подготовки грузовых ваго​нов к перевозкам для сокращения загрязнен​ности промывочной воды следует предусмат​ривать предварительную сухую (вакуумную) пылеочистку вагонов. Промывочная вода должна, как правило, использоваться многократно.

12.15 На промывочно-пропарочных станци​ях подготовки цистерн под налив в осно​ву замкнутой системы водопользования должны входить оборотные контуры с локальной очисткой оборотной воды: внутренней промыв​ки цистерн, наружной обмывки цистерн; ох​лаждения оборудования; пропарки битумных полувагонов; сбора и очистки конденсата гре​ющего пара; сбора, очистки и использования поверхностных стоков с загрязненной террито​рии ППС; блок термоутилизации шламов, вы​деленных при очистке воды.

12.16 Для очистки стоков с территории же​лезнодорожных станций должны быть предус​мотрены очистные сооружения (песколовки, усреднители, флотаторы-отстойники, механиче​ские фильтры и др.).

Перечень производственных территорий станций с загрязненным стоком и состав очист​ных сооружений должен быть обоснован в проекте с учетом целесообразности строитель​ства или реконструкции объектов, влияющих на состояние вод.

12.17 На дезинфекционно-промывочных станциях устройства для очистки производст​венных сточных вод должны проектироваться по специальным нормам.

12.18 Площадки сооружений водоподготовки и очистных сооружений бытовой канали​зации следует располагать за пределами при​брежных водоохранных полос, мест размеще​ния подземных полезных ископаемых и зон пи​тания подземных водных источников. Необхо​димо учитывать характер прилегающей терри​тории и преобладающее направление ветра. Трассы трубопроводов следует прокладывать с минимальным нарушением пахотных земель и лесных угодий, используя для этих целей, при наличии соответствующих согласований, полосы отвода земель автомобильных и железных до​рог, трассы линии электропредач, полевые дороги и лесные просеки.

12.19 Водозабор и сброс очищенных сточ​ных вод на водотоках и водоемах рыбохозяйственного значения не допускается размещать в местах нерестилищ, нагула молоди, зимо​вальных ям и т. п. При выборе места необхо​димо учитывать требования Правил охраны по​верхностных вод. Следует предусматривать берегозащитные сооружения, минималь​ное стеснение живого сечения водотока, защиту рыбы от попадания в водоприемник, а также мероприятия, исключающие попадание актив​ного хлора в источник водоснабжения и за​грязнение прилегающей территории и атмос​феры в процессе хлорирования воды при во​дозаборе. При водозаборах из подземных ис​точников или закачке стоков под землю (шахты отработанные и т. п.) необходимо предусмат​ривать мероприятия, исключающие негативное влияние понижения уровня подземных вод при водоотборе и загрязнение водоносного слоя при закачке стоков на окружающую природ​ную среду и жизнедеятельность населения.

12.20 При проектировании очистных соору​жений следует предусматривать эффективное использование территории, сокращение протя​женности коммуникаций с соблюдением тех​нологических, санитарно-гигиенических и про​тивопожарных требований. Вертикальную пла​нировку территории производят с учетом тех​нологических требований при максимальном сохранении естественного рельефа и отвода поверхностного стока со скоростями, исключа​ющими эрозию почвы. Хлораторные и склады сильнодействующих ядовитых веществ разме​щают на определенных нормами расстояниях от жилой застройки и рабочих мест обслужива​ющего персонала с учетом господствующего направления ветров.

Емкостные сооружения, предназначенные для приготовления и хранения растворов реагентов или для приема загрязненных сточных вод, должны быть оборудованы противофильтрационными устройствами Необходимо пре​дусматривать аварийные емкости и усреднители для сбора и возврата на очистные сооруже​ния аварийных сбросов загрязненных сточных вод. Трубопроводы, транспортирующие агрес​сивные и токсичные вещества, должны укла​дываться в каналах. Способ сброса очищенных сточных вод в водоемы должен обосновывать​ся в проекте.

12.21 Средства защиты и предельно допу​стимые выбросы вредных веществ в атмосфе​ру (ПДВ) должны обосновываться в проектной документации в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

При проектировании котельных, объектов обслуживания и ремонта вагонов и локомотивов допустимых уровень выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны должен соответствовать правилам и нормам [4],  в атмосферном воздухе населенных мест - [10].

Выброс веществ в атмосферу устанавлива​ют для каждого источника загрязнения в соот​ветствии c методикой [11].

Расчет количества вредных веществ, вы​брасываемых  автомобильным  транспортом предприятий, производится в соответствии с  методикой [12].

12.22 Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха аварийными выбросами вредных веществ из хлораторных, фтораторных, озонаторных, реагентных хозяйств, котель​ных, установок термообработки осадков и т. п. следует предусматривать устройство аварий​ных систем вентиляции, соответствующих филь​тров, устройств для локализации очагов аварии, увеличение высоты дымовых труб и т. п.

12.23. На железнодорожных линиях с мас​совыми перевозками сыпучих пылящих грузов для предотвращения утраты плодородия почв и накопления вредных веществ в продуктах сельскохозяйственного производства на прилегающих к железной дороге территориях следует предус​матривать создание с каждой стороны железнодорожного пути защитные лесные на​саждения на протяжении не менее 200 км от места погрузки.

13 Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения и персонала

13.1 При проектировании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, являющихся источниками нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности, необходимо предусматривать гигиенические требования к:

- уровню шума на рабочих местах, на территориях жилой застройки в помещениях жилых и общественных зданиях в соответствии с санитарными нормами [13];

- уровню освещенности рабочих мест открытых территорий по ГОСТ Р 54984, помещений – по СП 52.13330 и мест пребывания пассажиров – по СП 52.1333;

- предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе помещений и на открытых территориях объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии с  [4];

- уровню инфразвука на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки в соответствии с санитарными нормами и правилами [14];

- предельно допустимой концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования в соответствии c [15];

- предельно допустимому уровню электромагнитных полей на рабочих местах и для населения и мероприятиям по защите от воздействия электромагнитных полей в соответствии с [16];

- предельно допустимому уровню производственных вибраций, допустимому уровню вибраций в жилых и общественных зданиях в соответствии с санитарными нормами [17];

- допустимому уровню облучения населения от радиационного воздействия в соответствии с нормами радиационной безопасности [18];

- размещению и обезвреживанию отходов производства в соответствии с [19] и санитарных правил по организации грузовых перевозок [2].

13.2 При проектировании объектов инфраструктуры, являющимися источниками нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности населения и работников железнодорожного транспорта, предусматривают санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией объектов [5].

Санитарная классификация, размер санитарно-защитной зоны, ее организация и благоустройство определяют в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к санитарно-защитным зонам.

Санитарно-защитные зоны при проектировании объектов инфраструктуры должны соответствовать размерам, установленным в [5] , п. 10.15, для станционных объектов – в СП.

В санитарно-защитной зоне запрещено размещение объектов для проживания людей и использование для расширения территории объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта промышленной или жилой территории.

13.3 Уровень шума не должен превышать:

- 80 дБА в производственных помещениях;

- 65 дБА в административных и бытовых помещениях, на рабочих местах диспетчерско-операторской и других профессий, работающих с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами.

Для защиты от шума и обеспечение нормативных параметров акустической среды на прилегающих территориях жилой застройки и в помещениях общественных зданиях в проектной документации предусматривают санитарно-защитные зоны в соответствии с 10.15 и СП.

Если размеры санитарно-защитной зоны не достаточны для устранения уровня шума на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки, то в проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума в соответствии с требованиями СП 51.13330.

14 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта

14.1 При проектировании объектов инфраструктуры, располагаемых в зоне риска природного и техногенного характера, необходимо предусматривать возможности проявления чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и воздействия их поражающих факторов.

Сведения об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера и воздействиях их поражающих факторов должны содержать:

- перечень потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта, примыкающих к ним объектов, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций;

- возможные техногенные причины чрезвычайных ситуаций из-за нарушений в работе объектов железнодорожного транспорта и примыкающих к ним объектов, в том числе инженерных коммуникаций (систем электроснабжения, тепло- и газоснабжения и др.);

- результаты оценки степени риска техногенных чрезвычайных ситуаций на территории объекта инфраструктуры (расчетным, экспериментальным и экспертным путем, по данным эксплуатации аналогичных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта).

- средства и способы мониторинга  и прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Сведения об источниках чрезвычайных ситуаций природного характера и воздействиях их поражающих факторов должны содержать:

- результаты анализа метеорологических, геологических, топографических, гидро​логических и почвенно-грунтовых условий размещения объекта инфраструктуры;

- установленные опасные природные явления или процессы (обвалы, сели, наводнения, снежные заносы, камнепады, землетрясения и т.д) и их поражающие факторы.

- средства и способы мониторинга и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  техногенного характера.

14.2 В проектной документации на объекты инфраструктуры, располагаемые в зоне риска природного и техногенного характера, должны быть предусмотрены решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на основании требований, приведенных в заданиях на проектирование.

Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают:

- установление сроков службы, периодичности проведения технического обслуживания, ремонта (текущего, капитального), осмотров и освидетельствований технического состояния объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в процессе эксплуатации;

- необходимость мониторинга технического состояния объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (отклонение от критериев предельного состояния, число отказов, приведших к нарушениям безопасности движения, число дефектов, обнаруженных в ходе диагностирования, внеплановые ремонты) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- выбор материалов и веществ, применяемых при проектировании объектов, в соответствии с параметрами и условиями эксплуатации;

- применение современных безопасных технологий, надежного эксплуатационного оборудования и защитных мер.

14.3 Для обеспечения безопасности функционирования объектов инфраструктуры, находящихся в зоне опасных природных  явлений и процессов, при проектировании предусматривают:

- инженерно-технические средства защиты от снежных заносов и лавин, камнепадов, оползней, обвалов, карста, селевых потоков в соответствии с [7] и СП, от затопления и подтопления –​ в соответствии с [20] , от опасных геологических процессов –​ в соответствии с [21];

- технические средства автоматики и телемеханики, предупреждающие об опасной ситуации.

14.4 При проектировании объектов инфраструктуры в зоне риска природного и техногенного характера необходимо указывать расположение ближайших аварийно-спасательных сил и средств и те виды чрезвычайных ситуаций, последствия которых они могут ликвидировать. Перечень этих сил должен полностью соответствовать тем видам чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть.

Организационные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности должны осуществляться в соответствии с положением [22].

15 Общие    требования  к    организации   строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

15.1 Строительство объектов инфраструктуры должно быть организовано по проекту организации строительства и проекту производства работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.

15.2 В проектах организации строительства и проектах производства работ (организационно-технологической документацией) устанавливают условия выполнения требований законодательства охраны труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и (или) условиям договора.

Требования техники безопасности  и охраны труда должны выполняться в соответствии с нормами и правилами [23] к обеспечению электробезопасности, пожаробезопасности, защиты работников от воздействия вредных производственных факторов, безопасности при эксплуатации транспортных средств.

15.2 Производство работ в пределах особо охраняемых природных территорий необходимо осуществлять в присутствии представителей этих территорий.

15.3 В местах возможного нахождения взрывчатых веществ производство работ осуществляют после проведения обследования и, если необходимо, разминирования по согласованию и с участием соответствующих служб Российской Федерации и органами местного самоуправления.

15.4 Производство любых видов работ вне полосы отвода на территории особо охраняемых природных территорий запрещается.

15.5 Проектирование притрассовой автомобильной дороги устанавливают в проектной документации с учетом строительных норм по изысканию и проектированию [24].

15.6 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов инфраструктуры производится полностью или по очередям строительства в соответствии с проектной документацией.

15.7 Оценка соответствия законченных строительством объектов инфраструктуры в целом производится в формах государственного контроля (надзора), государственной экспертизы проекта, приёмки и ввода в эксплуатацию [25].

15.8 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляют в соответствии с СП, с учетом результатов контроля выполнения технологических операций при строительстве, от которых зависит безопасность.

Контроль проводится на трех стадиях:

–​ при получении поставок материалов и конструктивных элементов объектов инфраструктуры ВСМ и оборудования (до начала работ) в сочетании с рассмотрением соответствующих документов по оценке соответствия;

–​ в ходе строительства, монтажа (сборки) (во время выполнения работы);

–​ по завершении работы.

По результатам контроля составляют акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов объектов инфраструктуры, акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного оборудования.

15.10 При строительстве земляного полотна и водопропускных сооружений должен быть предусмотрен мониторинг за геометрическими параметрами земляного полотна, характеристиками грунтов и материалов, а также мониторинг за объектами индивидуального проектирования и за соблюдением технологических регламентов и процессов, предусмотренных в проекте производства работ. Особое внимание при мониторинге должно уделяться контролю за соответствием типов и параметров грунтов, укладываемых в земляное полотно проектной документации, их влажности и степени уплотнения, за характеристиками защитного слоя, величинами деформаций и динамикой их изменения в процессе строительства, возможными смещениями в горизонтальном и вертикальном направлениях.

15.11 В период строительства и эксплуатации с учетом наличия запретных (опасных) зон и районов при объектах по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе, опасных химических и биологических веществ, а также продуктопроводов для их транспортирования следует выполнять требования по обеспечению безопасности движения поездов и охране труда работников.

Размеры запретных (опасных) зон и районов определяют по специальным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты и должны быть приведены в исходно-разрешительной документации для проведения проектно-изыскательских работ и строительства. Ответственность за включение требований по обеспечению безопасности в проектную документацию и выполенение их в период строительства (реконструкции) несут генеральные подрядные проектные и строительные организации.

Производство строительно-монтажных работ в полосе отвода железной дороги допускается только под непосредственным наблюдением ответственных представителей соответствующих служб владельца железно​дорожной инфраструктуры, владельца путей необщего пользования.

При наличии подготовленного земляного полотна, искусственных сооружений, верхнего строения пути, а также других определенных проектной документацией  устройств железнодорожного хозяйства может предусматриваться возможность открытия рабочего движения поездов со строительными грузами.

Ответственность за безопасность движения рабочих поездов несет генеральная подрядная строительная организация.

Проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию зданий и сооружений, попадающих в зону взаимовлияния с существующей железной дорогой (в полосу отвода, охранную зону или  зону санитарного разрыва (санитарно-защитную зону)) должны осуществлять их заказчики и владельцы в соответствии с требованиями технических регламентов, действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, требованиям пожарной безопасности,  безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, иным законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также международным договорам Российской Федерации.

При трассировании железных дорог через территории лесов и торфяных болот, относящихся к пожароопасным зонам II − III по классификации технического регламента в области пожарной безопасности, в проектной документации  должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

15.12 При строительстве объектов инфраструктуры в зоне опасных природных процессов в проектной документации должны быть предусмотрены режимные наблюдения по специальным программам. Прогноз вероятности активизации таких воздействий должен содержаться в проектной документации.

Технологические процессы и комплексы работ, не имевшие аналогов или не применявшиеся ранее в аналогичных условиях строительства, могут выполняться в экспериментальном порядке при научном сопровождении с последующей корректировкой проектной документации.

Устройства, используемые в период строительства и временной эксплуатации дороги для проведения наблюдений за состоянием сооружений, подвергающихся воздействиям опасных природных процессов, за температурным режимом грунтов оснований и за работой защитных сооружений, передаются заказчику одновременно со сдачей объекта в эксплуатацию.

15.13 В тех случаях, когда строительство осуществляется на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.

# Библиография

| [1] | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710 |
| --- | --- |
| [2] | Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1250-03 | Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте |
| [3] | Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1198-03 | Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте |
| [4] | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| [5] | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| [6] | Нормы и правила проектирования ОСН 3.02.01-97 | Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог |
| [7] | Строительные нормы и правила СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования |
| [8] | Правила приема производствен​ных сточных вод в системе канализации насе​ленных пунктов, утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. № 107 |
| [9] | Правила охраны поверхностных вод, утверждены Государственным комитетом СССР по охране природы от 1 марта1991 |
| [10] | Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| [11] | Методикой проведения инвентариза​ции выбросов загрязняющих веществ в атмос​феру на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом), 1992 |
| [12] | Методичес​кими указаниями по расчету выбро​сов вредных веществ автомобильным транс​портом, 1983. |
| [13] | Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки |
| [14] | Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 | Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки |
| [15] | Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| [16] | Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов |
| [17] | Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях |
| [18] | Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |
| [19] | Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| [20] | Строительные нормы и правила СНИП 2 06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления |
| [21] | Строительные нормы и правила СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования |
| [22] | Положению «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794. |
| [23] | Строительные нормы и правила СНиП 12-03-99 | Техника безопасности в строительстве |
| [24] | Ведомственные строительные нормы ВСН 195-83 | Инструкция по изысканию и проектированию притрассовых автомобильных дорог в условиях Сибири и Дальнего Востока |
| [25] | Приказ Ростехнадзора "Об утверждении и введении в бействие порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации" от 26.12.2006 N 1129 |

УДК 614.841.12:006.354                                                                           ОКС 45.040

93.100

Ключевые слова: подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта,  безопасность объекта инфраструктуры, безопасность движения, категорирование железнодорожных линий, план и профиль железнодорожных линий, охранные зоны, энергоэффективность, экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация строительства объекта

| Заместитель Генерального директора ОАО «ВНИИЖТ» |  | А.Б. Косарев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель центра «Стандартизация и методология технического регулирования» |  | Л.И. Копчугова |
| Советник Генерального директора ОАО «ВНИИЖТ» |  |  |
| Ответственный исполнитель Ведущий инженер отделения «Комплексные вопросы безопасности движения (БД) |  | Т.К. Ермачкова |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД» |  | Главный инженер Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» |
| ______________ А.С. Назаров «____» ___________ 2012 г. |  | ________________ В.М. Ермаков «____» ______________ 2012 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД» |  | Главный инженер Управления электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» |
| ________________ Д.И.Хочин «____» _____________ 2014 г. |  | _______________Э.Н.Шорников «____» ______________ 2014 г. |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника Управления автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» |  | Заместитель начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» |
| _________________В.В.Аношкин «____» _____________ 2014 г. |  | ____________________ В.С. Беликов «____» ______________ 2014 г. |

СОГЛАСОВАНО                                СОГЛАСОВАНО

| Начальник службы технической политики Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» |  | Главный инженер Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» |
| --- | --- | --- |
| _________________О.А.Копысов «____» _____________ 2014 г. |  | _________________ А.Н. Слюняев «____» _____________ 2014 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| Главный инженер Департамента безопасности движения ОАО «РЖД» |  | Заместитель директора института ФГУП ВНИИЖТ Роспотребнадзора |
| ___________________ В.С.Беликов «____» ______________ 2014 г. |  | ___________________ Л.П.Коротич «____» ______________ 2014 г. |

# Footnotes

Проект СП «Железнодорожный путь. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Тяговое электроснабжение железной дороги. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Железнодорожная электросвязь. Правила проектирования, строительства и реконструкции кабельных линий связи железнодорожного транспорта»

Проект СП «Железнодорожная автоматика  и телемеханика. Правила проектирования»

Проект СП «Пересечения железнодорожных линий с линиями других видов транспорта и инженерными сетями. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Высокоточная координатная система на железнодорожном транспорте»

Под ограничивающими уклонами здесь и далее понимаются руководящий уклон и наибольший уклон усиленной тяги.

Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирования , строительства и реконструкции»

Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Станционные здания, сооружения и устройства. Правила проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Защита железнодорожного пути и сооружений. Правила, проектирования, строительства и реконструкции»

Проект СП «Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»

# Text boxes

##### СП ___________

##### (проект,

##### первая редакция)

В.М. Богданов